Требования к автотранспорту для перевозки ТРК

Настоятельно рекомендуем изучить данный документ с указанными габаритными размерами и весом упакованных ТРК перед отправкой автотранспорта за оборудованием.

Обращаем внимание на необходимость контроля технического состояния кузова транспортного средства. Полы должны быть ровными, чистыми, без мусора. Все предметы, имеющие возможность перемещения во время движения, должны быть надежно закреплены.

Изготовитель обеспечивает профессиональную погрузку оборудования, однако не отвечает за способ и режим перевозки.

Габаритные размеры и вес упакованных ТРК (с учетом поддонов)

| Модель ТРК | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг, не более) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВМР 2011 ОС Е | 1200 | 800 | 2050 без верхнего декор. элемента 2350 с верхним декор. элементом | 170 (*150) |
| ВМР 2012 ОС Е | 1200 |  |  | 190 (*170) |
| ВМР 2022 ОС Е | 1200 |  |  | 230 (*200) |
| ВМР 2024 ОС Е | 1200 |  |  | 260 (*220) |
| ВМР 2033 ОС Е | 2100 |  |  | 340 (*300) |
| ВМР 2036 ОС Е | 2100 |  |  | 400 (*320) |
| ВМР 2044 ОС Е | 2250 |  |  | 410 (*330) |
| ВМР 2048 ОС Е | 2250 |  |  | 480 (*390) |
| ВМР 2011 ОС V | 1200 | 800 | 2450 | 170 (*150) |
| ВМР 2012 ОС V | 1200 |  |  | 190 (*170) |
| ВМР 2022 ОС V | 1200 |  |  | 230 (*200) |
| ВМР 2024 ОС V | 1200 |  |  | 260 (*220) |
| ВМР 2033 ОС V | 2100 |  |  | 340 (*300) |
| ВМР 2036 ОС V | 2100 |  |  | 400 (*320) |
| ВМР 2044 ОС V | 2250 |  |  | 410 (*330) |
| ВМР 2048 ОС V | 2250 |  |  | 480 (*390) |
| ВМР 2011 S/2013 S | 1000 | 800 | 1550 | 120 |
| ВМР 2012 S | 1200 |  |  | 155 |
| ВМР 2022 S | 1200 |  |  | 180 |
| ВМР 511/513 LPG | 1000 | 800 | 1550 | 170 |
| BMP 522 LPG | 1200 |  |  | 240 |

* В скобках указан вес модели ТРК в комплектации для напорной системы (TS)

Следует учитывать, что вертикальные размеры проемов крытых автомобилей должны быть больше указанной высоты упакованной колонки минимум на 50мм для возможности проведения погрузки.

Внимание!

Любые подъемно-транспортные операции выполняются только в вертикальном положении и исключительно на  поддонах изготовителя!

Верхняя погрузка оборудования не осуществляется!

При несоответствии автотранспорта указанным условиям, погрузка осуществляться не будет!